## Slide 1: Proyecto Final Arquitectura de Computadoras
Lourdes Garcia
Aranza Flores
Jorge Vizacarra
Julio Almada

## Slide 2: Modulo Snooping
Señales:
INOUT:
1)PHIT
2)PHITM
3)PINV
Cuando no se están realizando ciclos de lectura o escritura, pero hay una dirección presente en el bus comenzara el Snoop.
Posteriormente revisaremos el estado de la dirección, si es invalido (00), enviaremos PHIT=0.
Si es valido procederemos al siguiente paso:
Estado shared = 01 o exclusive = 10:
Para comparar la dirección con el directorio usaremos XNORS, Si el resultado de la comparación son puros 1 significa que el dato existe en su memoria cache. Entonces enviara la señal PHIT=1. Si es igual a cero entonces da un HIT MISS(PHIT=0) y comenzara el ciclo de lectura(RW=0).
Estado modified = 11:
Una vez comparada la dirección obtendremos un hit modified, y enviaremos la señal PHITM= 1. Posteriormente, comenzará un ciclo de escritura RW= 1.

## Slide 3: Module Write
Señales:
INPUT
SLCK
DR
SCLK
SRST
SINT
OUTPUT
RW=0 LECTURA, 1 ESCRITURA
AR
PLCK
INOUT
ADDR
DATA
Para comenzar el ciclo de escritura debemos estar monitoreando las señales de entrada. Si SRST =0, SINT =0, procedemos a monitorear SLCK, ya que no podemos comenzar el ciclo sin que el sistema libere el bus, una vez liberado (SLCK=0) el procesador podrá tomar el control del bus enviando así al bus de señales PLCK=1, comienza el ciclo (mandamos la señal RW=1). Posteriormente, AR=1, indicará a la memoria externa que la dirección está lista, entonces esta memoria jalará el dato y lo escribirá, una vez que ya lo tenga, enviará al procesador por medio del bus, la señal DR=1, significa que el dato ha sido actualizado y el estado en caché pasará a shared (01). Fin del ciclo.

## Slide 4: Modulo Read

## Slide 5: Memoria caché y memoria princial
En memoria principal crearemos un arreglo bidimensional:
{page reference, index}
En memoria caché, creamos registros (reg en verilog) para así poder actualizarlos cuando sea necesario.

## Slide 6: Señales: SRST, SINT.
RESET= TODOS LOS DATOS SE INVALIDAN, COMIENZA CICLO DE LECTURA.
INT: VA A DETENER TODOS LOS PROCESOS, Y NO TERMINARÁN HASTA QUE CAMBIEN A 0.